## Slide 1: Kit pro přípravu 99mTc-sulesomabu
Pracovní dny sekce radiofarmacie Brno 13.-15.6.2001

## Slide 2: Úvodní souhrn
Kit pro přípravu radiofarmaka 99mTc-sulesomabu (=Fab´fragment MoAb) … LeukoScan
Indikace: osteomyelitidy vč. vředů na diabetické noze
Značení kitu: min. 1000 MBq 99mTc
Označení krvinek in vivo

## Slide 3: Úvod do diagnostiky zánětů
ZÁNĚT: komplexní fyziologická reakce na cizorodou substanci
Cornelius Celsus:
RUBOR, CALOR (hyperemie) - dilatace drobných cév pod vlivem snížení pH a vazoaktivních látek
TUMOR (edém) - zvýšená permeabilita kapilár, průnik plazmatických proteinů do extravaskulárního prostoru, zvýšený onkotický tkáňový tlak
DOLOR (bolest)

## Slide 4: Úvod do diagnostiky zánětů
Jedna ze současných definicí zánětu
reakce mikrocirkulace, charakterizovaná přesunem tekutin a leukocytů z krve do extravaskulárního prostoru
(Fantone J.: Pathology, Philadelphia, Lippincott 1994:33-66)

## Slide 5: Přehled scintigrafických metod pro diagnostiku zánětů
I. třífázová scintigrafie skeletu
II. 99mTc-nanokoloid
III. kovové ionty - 67Ga citrát, 111In citrát
IV. leukocyty značené radionuklidy
V. protilátky polyklonální a monoklonální
VI. receptorově specif. proteiny a peptidy
VII. ostatní metody (infekton, liposomy, 18F-FDG)

## Slide 6
vyšetření skeletu
99mTc WBC
111In WBC
Ostatní …

## Slide 7
Zobrazení infekce
Dostupnost
Doba přípravy
Čas zobrazení
Senzitivita
Specificita
HAMA
Radiační zátěž
Cena
Jiné aspekty

## Slide 8: Třífázová scintigrafie skeletu
Fáze:
perfuzní, blood pool, pozdní scintigrafie (kostní přestavba)
Indikace:
při diagnostice osteomyelidy vysoká senzitivita, ale nízká specificita (pomáhá při dif. dg. osteomyelitidy a zánětu měkkých tkání)

## Slide 9: Spojení senzitivity kostního scanu se specificitou značených leukocytů = 99mTc-sulesomab

## Slide 10: Značení in vitro - obecné principy
odběr krve - separace leu – značení - reinjekce
Indikace:
- teplota neznámého původu
- osteomyelitis mimo páteř
- sept.artritis
- abd. absces
- CIBD
- záněty měkkých tkání
- infekty vaskulárních protéz
- endokarditis

## Slide 11
Preparation time…no comparison!

## Slide 12: Složení
Sulesomab 0,31 mg.
(IMMU-MN3 Fab’-SH fragmenty monoklonální protilátky proti granulocytům... s úpravou pH na 5-7).
Chlorid cínatý 0,22 mg.
Chlorid sodný, vínan draselno-sodný, octan sodný, sacharosa, argon.
Léková forma
Lyofilizát k přípravě injekčního roztoku.

## Slide 13: Fab´fragment protilátky
„Approved for use in EU (EU/97/032/001)“
Registrace v ČR: 88/007/01-C
99mTc-Fab´fragment
monoklonální protilátky

## Slide 14: Indikace
Diagnostické zobrazení pro zjištění lokalizace a rozsahu infekcí/zánětů v kostech u pacientů se suspektní osteomyelitidou, včetně pacientů s vředy na diabetické noze
Scinti kostí pozit. + LeukoScan negat = = infekce nepravděpodobná

## Slide 15: Indikace – pro ověření praxí
Indikace u dětí
Zánětlivé střevní procesy
Akutní atypická apendicitida
Infekce kloubních náhrad
Záněty oblasti pánve
Horečka neznámého původu
Endokarditida
…

## Slide 16: 99mTc-sulesomab: přínos
Časné zobrazení
Klinikovi poskytne odpověď brzy a kdykoliv
Sensitivita a specificita > 85%
Diagnostická přesnost
Bezpečnost



Bez rizik pro personál Bez rizika záměny krve Bez reakce HAMA Umožní opakovanou aplikaci

## Slide 17: Normální biodistribuce, 15 min. p.i.

## Slide 18: Normální biodistribuce, 1 hod. p.i.
Srdce, játra, slezina, ledviny, kostní dřeň, větší cévy, moč. měchýř

## Slide 19: Dávkování
Doporučená dávka pro dospělého je 0,25 mg Fab’ fragmentu značeného 900 MBq  200 MBq technecist.(99mTc) sodného v objemu asi 1,2 ml (lahvička obsahuje 0,31 mg…)
Scintigrafie (planárně popř. SPECT) za 1 – 8 hodin po aplikaci

## Slide 20: Farmakokinetika
Po i.v. aplikaci je v oběhu přítomno za 1 hodinu 34 % za 4 hodiny 17 % za 24 hodin 7 % původní hodnoty.
Exkrece ledvinami – 41 % radioizotopu vyloučeno během 24 hodin ledvinami

## Slide 21: Značení
Rozpuštění lyofilizátu: 0,50 ml fyz.r., protřepání (30 s)
Aktivita min. 1000 MBq, /naředění do 1 ml/ (čerstvý eluát)
Inkubace 5 minut
Odebrání aktivity k aplikaci (750-1100 MBq)
Zkontrolovat zrakem

## Slide 22: Bez komentáře …
Příprava hotova během 5 minut
Značení in vivo

## Slide 23: Kontrola kvality
Pomocí ITLC – silikagel na skleněných vláknech (1x9 cm)
Mobilní fáze: aceton
10 µl vzorku naředit 1,5 ml fyz.r.
Obě poloviny proužku změřit
Nesmí obsahovat více než 10 % volného technecia

## Slide 24: Uchovávání
Kit: při teplotě 2-8oC
Značený roztok: obyčejná teplota
Stabilita a použitelnost
Stabilita po označení 4 hodiny
Kit 4 roky (od výrobního data)

## Slide 25
LeukoScan